Učivo: Elektrický příkon

- fyzikální veličina

- značka  P

# [P] = 1 W (watt)

## W … elektrická práce

t … čas

W = U. I . t  (  P =                 (       P = U . I

### U = R . I  (  P = R . I . I  (   P = R  . I 2

## Př.:  2 rychl. konvice: P1 = 2400 W     P2 = 600 W

## W1 = W2  (  t2 > t1

## Elektrická energie se mění na jiné druhy energie:

- vnitřní energii ( tepelnou- žehlička, …)

- světelnou energii (žárovka)

- …

P =   (          W = P . t   …  spotřeba el. energie

[ W ] = 1 J = 1 W . s  - wattsekunda

další jednotky:   1 kWh = 1000 . 3600 J = 3,6 MJ

elektroměr – přístroj na měření elektrické energie

# Text boxes

#### W

P =

t

U . I . t

t

kilowatthodina