Učivo :       2.7 Potápění, plování a vznášení se   stejnorodého tělesa v kapalině

stejnorodé těleso – těleso, které tvoří jedna látka (ve všech místech tělesa je stejná hustota)

F … výslednice sil Fg  a  Fvz

( … hustota tělesa

(k …. hustota kapaliny

m … hmotnost tělesa

V … objem ponořené části

tělesa

| Fg > Fvz | ( > (k | potápí se |
| --- | --- | --- |
| Fg < Fvz | ( < (k | stoupá (plove) |
| Fg = Fvz | ( = (k | vznáší se |

Při plování tělesa v kapalině jsou gravitační a vztlaková síla (odpovídající ponořené části tělesa) v rovnováze.

# Text boxes

Fg

Fg

Fg

Fvz

Fvz

Fvz

F

F

Fg = m . g   ,    m= V . (

Fvz = V . (k . g

Fg  = Fvz

m . g = V . (k . g

V . ( . g = V . (k . g

( = (k , podobně ( > (k ,(<(k

ocel

voda

korek

voda