Učivo: Transformátor

- zařízení na transformaci (změnu) el. proudu (napětí)

Střídavý proud prochází primární cívkou; vytváří v jádře transformátoru mg. pole, které se periodicky zesiluje

a zeslabuje ( v sekundární cívce se indukuje střídavý proud (napětí), které má stejnou frekvenci, jako je frekvence vstupního napětí.

transformační poměr

nebo

p > 1 … U2 > U1 , N2 > N1 … transformace nahoru

p < 1  ... U2 < U1 , N2 < N1 ... transformace dolů

# Text boxes

společné jádro

sekundární  cívka – N2 závitů

primární cívka – N1 závitů

výstupní napětí    U2

~

vstupní napětí    U1

~