Učivo: Měření efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí

# Ief (Uef)… efektivní hodnota střídavého proudu (napětí)

-hodnota, která by byla stejně velká, jako kdyby obvodem procházel stejnosměrný proud, přičemž el. příkon daného spotřebiče by byl stejný

Efektivní hodnoty měříme pomocí měřidel určených pro střídavý proud !!!

= ,      schematická značka pro stejnosměrný proud

~    schematická značka pro střídavý proud

# Text boxes

i,u

Ief ,Uef

i,u

I, U

Im , Um

stejnosměrný proud

střídavý proud

Im  Um

Ief ,Uef

O

t

O

t

# Im … amplituda proudu

Um … amplituda napětí